## Slide 1
一個不會寫程式的半導體製程工程師 × AI （Claude Code）× 11 天
SEM MM
打造工業級 SEM 量測工具的實戰紀錄
01
Describe
& Design
02
Detect
& Separate
03
Define
& Calibrate
04
Deliver
& Verify
11 天 · 20 Sessions · 77+ Tests · 0 行自己寫
2026.04

## Slide 2
為什麼要做這個工具？
從一個工程師的日常痛點出發
😤 舊的工作方式
✓ SEM MM 工具
1000+ 張影像，每張手動開、手動記錄
一整天才能跑完
→
多核心平行批次處理
1000+ 張縮短至數分鐘
Excel 手動管理結果
沒有統計、沒有視覺化、難以比較
→
CSV / Excel / HTML 自動輸出
含統計頁、標注影像、歷史趨勢圖
量完不知道量的對不對
無標注影像，無法視覺驗收
→
Annotated 即時預覽 + KLARF Export
量完馬上看標注線，可直送 Review SEM
格式依賴 GDS Layout
換製程站點就要重新設定
→
Recipe 驅動架構
Structure name 可設定，跨站點通用
2

## Slide 3
四個面向的開發歷程
每個面向都遇到真實問題，才逼出真實解法
CH 01
Describe & Design
問題 如何讓 AI 理解需求
解法 13 輪問答建立完整規格，同一天 7 commits
「 不會寫程式，但我知道要量什麼 」
CH 02
Detect & Separate
問題 沒有 GDS Layout，如何定 ROI
解法 Strip Mask + X-Projection 自動分群
「 用製程知識指導演算法設計 」
CH 03
Define & Calibrate
問題 CD 邊緣要怎麼量才準
解法 BBox → Gradient → Threshold Crossing，三種全實作
「 理解原理，不只是用工具 」
CH 04
Deliver & Verify
問題 量得準，但結果能用嗎
解法 KLARF pipeline + Y 軸翻轉修正
「 送進 Review SEM 真正驗證 」
3

## Slide 4
CH 01
Describe & Design
如何讓 AI 理解半導體製程量測需求
「 我不知道怎麼寫程式，但我知道我要量什麼。」
🤖 你要量測哪一層結構？量什麼 CD？
👷 MG 層，量 CMG Y-CD：上下 MG 之間的垂直距離
🤖 每張影像有幾個 cut？幾根 MG column？
👷 多個 cut，每個 cut 多根 column，每一對都要量
🤖 批次規模？需要平行運算嗎？
👷 1000+ 張，多核心平行（ProcessPoolExecutor）
🤖 輸出格式？要視覺化嗎？
👷 CSV / Excel / HTML 報告 / 標注影像 PNG
核心成果
13
輪問答
逐步建立完整技術規格
7
commits 同一天
計劃核准 → 當天開始實作
Recipe
驅動架構
可複用設定，跨站點通用
4

## Slide 5
CH 02
Detect & Separate
沒有 GDS Layout，如何自動定位 ROI？
GLV 分群最直覺，但 MG 跟 PEPI 亮度幾乎相同 — Mask 全部連在一起，Y-gap 消失，無法量測 CMG Y-CD
BEFORE — GLV Mask（未處理）
MG + PEPI
合為一大 Blob
PEPI（GLV ≈ MG 亮度）
⚠ Y-gap 消失 → 無法量 CMG Y-CD
→
Strip
Mask
AFTER — Strip Mask + X-Projection
← Y-gap (CMG Y-CD) →
▲ X-Projection 峰值 = MG 欄位中心
✓ MG 欄位自動分離，Y-gap 清晰可量
5

## Slide 6
CH 03
Define & Calibrate
CD 量法：邊緣怎麼定義，決定量測精度
我：直接用 BBox？
→ AI 提供 Gradient 法
→ Expert：業界標準 Threshold
BBox
我的初始想法
bbox
bbox
Y = 50.0
整數精度 ±1 px
✓ 已實作
Gradient
AI 提供
gradient
peak
Y = 48.3
次像素，梯度峰值
✓ 已實作
Threshold Crossing
Expert 補充
50%
Y = 48.6
次像素，業界標準
✓ 已實作
6

## Slide 7
CH 04
Deliver & Verify
量得準只是開始——結果要能真正送進 Review SEM 驗證
難點：影像座標系 Y 向下 vs KLARF 座標系 Y 向上 — 座標補正公式裡是「減」不是「加」
Export Pipeline
Original
KLARF
→
SEM MM
Batch
→
Rank &
Filter
→
座標
換算
→
KLARF
Writer
技術難點：Y 軸方向相反
(0,0)
X →
Y ↓
影像座標系
原點在左上角 · Y 向下增加
≠
YREL_new =
YREL_orig
− dy_nm
Y 軸相反
用「減」
Die Corner
X →
↑ Y
KLARF 座標系
原點在 die 左下角 · Y 向上增加
7

## Slide 8
與 AI 協作帶來的知識增長
不只是「用 AI 生產」，而是透過 AI 獲得真正的知識
影像前處理：CLAHE 為什麼比全域 HE 好？
全域 HE
整張影像一起均衡
→ 亮區過曝，MG 邊緣被「吃掉」
CLAHE
分成小 tile 各自均衡
+ clip limit 防過爆 → 保留局部對比
SEM 拍攝時電子束局部強度不均 → 全域 HE 亮區過曝 → CD 偏差
理解 CLAHE 原理後，我才知道 tile 大小和 clip limit 怎麼調
演算法優化：Loop → Numpy 向量化
13,000 張影像批次處理時間比較
Chart: 
| Python Loop | Numpy 向量化
處理時間（分鐘） | 25 | 4.5
約 6× 加速（25 分鐘 → 4 分鐘）
「不只是快一點——是從不可用到可用的差距」
8

## Slide 9
其他優化與迭代
四大面向之外，每一項都來自實際使用遇到的問題
⚡
Batch 多核心加速
ProcessPoolExecutor 平行，1000+ 張縮短至分鐘
進度條即時更新，批次容錯（單筆 FAIL 不中止整批）
🗄
SQLite 結果持久化
Phase D：批次結果跨 Session 儲存至 ~/.mmh/runs.db
支援歷史趨勢 Run Chart，Load 舊批次重比較
📊
多格式輸出
CSV / Excel（統計+紅藍標色）/ JSON
HTML 報告 / 標注影像 PNG 批次匯出
🔧
KLARF Export Pipeline
Top-N defect 篩選 + 座標補正 + 影像 Overlay 預覽
原始 / 新座標黃色箭頭視覺化確認補正結果
🐛
3 輪 Bug Review
20+ 問題分 Critical / Middle / Minor 分級修復
涵蓋演算法精度、記憶體洩漏、NumPy 2.0 相容性等
✅
77+ 自動化測試
pytest 覆蓋核心演算法、資料模型、批次存儲
Recipe 驗證模式（Golden Sample + Bias / 3σ 統計）
9

## Slide 10
不是 AI 做了這個工具
是我用 AI 做了這個工具
製程知識
讓我知道「要量什麼、量法對不對」 — 這是 AI 無法替代的部分
AI 知識
讓我知道「有哪些方法、哪種更好」 — 把我的選項從 1 擴展到 N
持續迭代
讓工具從「能跑」到「真正可用」 — 20 Sessions，每次都更好
01 Describe & Design
02 Detect & Separate
03 Define & Calibrate
04 Deliver & Verify
11 天 · 20 Sessions · 77+ Tests · 0 行自己寫 · SEM MM 2026.04